## Slide 1
Configuración de Direcciones IP
en Cisco Packet Tracer
Clase Técnica de Redes | Red 192.168.1.0/24
Asignación de IP a Routers y Computadores
Cisco Packet Tracer · Nivel técnico · Español
1

## Slide 2
Objetivo de la Clase
Al finalizar, el estudiante será capaz de:
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
2
▸ Comprender qué es una dirección IP y su función en la red.
▸ Diferenciar dirección de red, host, máscara de subred y gateway.
▸ Configurar una dirección IP en un router usando la CLI de Packet Tracer.
▸ Configurar una dirección IP en un computador usando el menú Desktop.
▸ Verificar la conectividad entre dispositivos con el comando ping.
▸ Aplicar correctamente la regla de direccionamiento de la práctica.

## Slide 3
¿Qué es una Dirección IP?
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
3
Una dirección IP es un identificador lógico único que permite que un dispositivo se comunique dentro de una red de datos.
Ejemplos de IP
● 192.168.1.1 → Router
● 192.168.1.10 → PC 1
● 192.168.1.11 → PC 2
● 192.168.1.25 → PC 3
Reglas fundamentales
⚠ Cada dispositivo debe tener una IP única en la red.
⚠ Las IP no se pueden repetir dentro del mismo segmento.
⚠ La dirección de red (192.168.1.0) no se asigna a ningún host.
⚠ La dirección de broadcast (192.168.1.255) tampoco.

## Slide 4
Parámetros Básicos de Configuración IP
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
4
Dirección IP
192.168.1.10
Identifica al dispositivo en la red.
Máscara de subred
255.255.255.0
Define qué parte es red y qué parte es host.
Puerta de enlace (Default Gateway)
192.168.1.1
IP del router que da salida a otras redes.
DNS (opcional)
8.8.8.8
Resuelve nombres de dominio a IPs.

## Slide 5
Red de Trabajo: 192.168.1.0/24
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
5
En esta práctica trabajaremos con la red 192.168.1.0 con máscara /24 (255.255.255.0)
Dirección de red
192.168.1.0
No se asigna a ningún host.
Primer host útil
192.168.1.1
Primera IP disponible para equipos.
Último host útil
192.168.1.254
Última IP disponible para equipos.
Broadcast
192.168.1.255
No se asigna a ningún host.
Máscara de subred
255.255.255.0
Equivalente a /24 en notación CIDR.
Total de hosts
254 hosts
Desde .1 hasta .254 disponibles.

## Slide 6
Regla de Direccionamiento para la Práctica
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
6
192.168.1.0
Dirección de red
No se asigna a ningún host. Identifica al segmento completo.
192.168.1.1 → 192.168.1.9
Reservado para Routers
Las primeras IP útiles se destinan exclusivamente a interfaces de routers.
192.168.1.10 en adelante
Computadores y dispositivos finales
PCs, impresoras, teléfonos IP y cualquier dispositivo host usarán este rango.
Ejemplo rápido:
→ Router 1 → 192.168.1.1 | Router 2 → 192.168.1.2
→ PC 1 → 192.168.1.10 | PC 2 → 192.168.1.11 | PC 3 → 192.168.1.12

## Slide 7
Rango Reservado para Routers: 192.168.1.1 – 192.168.1.9
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
7
Los routers actúan como puertas de enlace (gateways) y se configuran con las primeras IP disponibles del segmento para facilitar su administración.
IPs reservadas
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7
192.168.1.8
192.168.1.9
¿Por qué reservarlas?
▸ El router es siempre el dispositivo más crítico de la red.
▸ Tener un rango fijo facilita la administración.
▸ Permite identificar rápidamente los dispositivos de red.
▸ Evita conflictos de IP al agregar nuevos equipos.
▸ Es una práctica estándar en entornos profesionales.

## Slide 8
Rango para Computadores: 192.168.1.10 en Adelante
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
8
Los dispositivos finales (PCs, laptops, impresoras, etc.) usarán direcciones a partir de 192.168.1.10, manteniendo el orden de la red.
Dispositivo
Dirección IP
Máscara
Gateway
PC 1
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
PC 2
192.168.1.11
255.255.255.0
192.168.1.1
PC 3
192.168.1.12
255.255.255.0
192.168.1.1
Laptop 1
192.168.1.13
255.255.255.0
192.168.1.1
Impresora
192.168.1.20
255.255.255.0
192.168.1.1

## Slide 9
Configurar IP en un Computador — Packet Tracer
Ruta: Clic en PC → Desktop → IP Configuration
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
9
1
Hacer clic en la PC dentro del área de trabajo de Packet Tracer.
2
En la ventana que aparece, hacer clic en la pestaña Desktop.
3
Seleccionar la opción IP Configuration.
4
Seleccionar la opción Static para asignar una IP manual.
5
En el campo IP Address escribir la IP asignada a esa PC Ejemplo: 192.168.1.10
6
En Subnet Mask escribir la máscara: 255.255.255.0
7
En Default Gateway escribir la IP del router: 192.168.1.1
8
Cerrar la ventana. La configuración queda guardada automáticamente.

## Slide 10
Ejemplo Completo: Configuración de dos PCs
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
10
PC 1
IP Address:
192.168.1.10
Subnet Mask:
255.255.255.0
Default Gateway:
192.168.1.1
DNS (opcional):
8.8.8.8
✔ Ambas PCs en la misma red → pueden comunicarse
PC 2
IP Address:
192.168.1.11
Subnet Mask:
255.255.255.0
Default Gateway:
192.168.1.1
DNS (opcional):
8.8.8.8
✔ Ambas PCs en la misma red → pueden comunicarse

## Slide 11
Configurar IP en un Router — CLI de Packet Tracer
Ruta: Clic en Router → CLI → Ingrese los comandos
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
11
1
Hacer clic en el router en el área de trabajo.
2
Ir a la pestaña CLI (Command Line Interface).
3
Escribir enable y presionar Enter para entrar al modo privilegiado.
4
Escribir configure terminal para entrar al modo de configuración global.
5
Ingresar a la interfaz: interface gigabitEthernet 0/0
6
Asignar IP y máscara: ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
7
Activar la interfaz: no shutdown
8
Salir: exit Guardar (opcional): copy running-config startup-config

## Slide 12
Comandos CLI del Router — Ejemplo Completo
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
12
Configuración de la interfaz GigabitEthernet 0/0 del Router 1 con IP 192.168.1.1:
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# copy running-config startup-config
✔ Después de no shutdown la interfaz cambia a estado UP (verde en Packet Tracer). ✔ copy running-config startup-config guarda la configuración permanentemente.

## Slide 13
La Puerta de Enlace (Default Gateway)
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
13
El gateway es la dirección IP del router. Permite que los hosts salgan de su red local y se comuniquen con otras redes (internet u otras subredes).
En esta práctica
→ Router 1 tiene la IP 192.168.1.1
→ Esa IP es el gateway de todas las PCs.
→ PC 1 (192.168.1.10) → gateway: 192.168.1.1
→ PC 2 (192.168.1.11) → gateway: 192.168.1.1
→ Sin gateway correcto, la PC no sale de la red.
¿Qué pasa sin gateway?
✘ La PC puede comunicarse solo dentro de su red local.
✘ No puede alcanzar otras redes ni internet.
✘ El ping al router fallará si el gateway es incorrecto.
✘ Error más común: poner la IP de la PC como gateway.

## Slide 14
Verificación de Conectividad con Ping
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
14
Después de configurar los dispositivos, se debe verificar la conectividad usando el comando ping desde el modo de simulación de Packet Tracer.
Ping 1
PC 1 → Router
ping 192.168.1.1
Verifica que la PC llega al router (gateway).
Ping 2
PC 1 → PC 2
ping 192.168.1.11
Verifica comunicación entre computadores.
Ping 3
Router → PC 1
ping 192.168.1.10
Verifica la ruta desde el router hacia la PC.
✔ Si el ping responde con tiempos en ms → configuración correcta. ✘ Si muestra 'Request timeout' → revisar IP, máscara, gateway y cableado.

## Slide 15
Errores Comunes y Cómo Corregirlos
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
15
Error
Síntoma
Corrección
IP duplicada
Dos dispositivos con la misma IP.
Asignar una IP única a cada equipo.
Máscara incorrecta
Diferente máscara en dispositivos del mismo segmento.
Usar 255.255.255.0 en todos los equipos de la red.
Gateway incorrecto
IP del gateway mal escrita o de otra red.
Escribir exactamente la IP del router (192.168.1.1).
Interfaz del router apagada
La interfaz está en estado shutdown (DOWN).
Ejecutar no shutdown en la interfaz del router.
Cableado incorrecto
Cables mal conectados o tipo de cable equivocado.
Verificar conexiones y usar cable correcto (straight/crossover).
IP fuera del rango de la red
PC con 192.168.2.x tratando de comunicarse con 192.168.1.x.
Asignar IPs dentro del mismo segmento de red.

## Slide 16
Ejemplo Completo de Direccionamiento
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
16
Tabla de asignación para una topología con 2 routers y 3 PCs:
Dispositivo
Tipo
IP
Máscara
Gateway
Rol
Router 1
Router
192.168.1.1
255.255.255.0
—
Gateway principal
Router 2
Router
192.168.1.2
255.255.255.0
—
Router secundario
PC 1
Host
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
Computador usuario
PC 2
Host
192.168.1.11
255.255.255.0
192.168.1.1
Computador usuario
PC 3
Host
192.168.1.12
255.255.255.0
192.168.1.1
Computador usuario

## Slide 17
Actividad Práctica en Packet Tracer
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
17
Instrucciones
• Insertar 1 router, 1 switch y 2 PCs.
• Conectar: PCs → Switch → Router.
• Configurar Router 1 (interfaz G0/0):
• IP: 192.168.1.1 / Máscara: 255.255.255.0
• Comando: no shutdown
• Configurar PC 1:
• IP: 192.168.1.10 | Máscara: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1.1
• Configurar PC 2:
• IP: 192.168.1.11 | Máscara: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1.1
• Verificar con ping entre todos los dispositivos.
Preguntas de análisis
▸ ¿Qué ocurre si dos PCs tienen la misma IP?
▸ ¿Por qué 192.168.1.0 no se puede usar para hosts?
▸ ¿Por qué 192.168.1.255 no se puede usar para hosts?
▸ ¿Qué pasa si el gateway está configurado mal?
▸ ¿Por qué conviene reservar IPs para los routers?
▸ ¿Cuántos hosts caben en la red 192.168.1.0/24?

## Slide 18
Conclusión
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
18
▸ Una buena organización del direccionamiento IP evita conflictos y facilita la administración.
▸ La dirección 192.168.1.0 identifica la red y no se asigna a ningún host.
▸ Las IPs 192.168.1.1 – 192.168.1.9 se reservan para routers en esta práctica.
▸ Los computadores y dispositivos finales usan IPs a partir de 192.168.1.10.
▸ Siempre verificar: IP única, máscara correcta, gateway correcto e interfaz activa.
▸ El comando ping es la herramienta de verificación básica de conectividad.
Regla resumen: Routers → 192.168.1.1 a .9 | Computadores → 192.168.1.10 en adelante

## Slide 19
¿Preguntas?
Recuerden: cada dispositivo necesita una IP única, una máscara correcta y el gateway del router para comunicarse correctamente.
Configuración de IPs en Packet Tracer | Red 192.168.1.0/24
19