## Slide 1: Confección de Cable de Red con Conector RJ45
Clase práctica de Conectividad y Redes
Fecha: ____________ Curso: ____________ Docente/Relator: ____________

## Slide 2: Objetivo de la clase
Aprender a identificar materiales, herramientas y pasos para fabricar un cable de red RJ45 funcional.
Aplicar correctamente el orden de colores según norma T568A o T568B.
Comprobar el cable con tester para validar continuidad y pinout.

## Slide 3: ¿Qué es un cable de red UTP?
UTP (Unshielded Twisted Pair) es un cable de cobre con 4 pares trenzados.
Se usa ampliamente en redes Ethernet para conectar PCs, switches, routers y patch panels.
Es base del cableado estructurado en salas, oficinas y laboratorios.

## Slide 4: Partes del cable UTP
Cubierta exterior: protege mecánicamente el cable.
Pares trenzados: 8 hilos organizados en 4 pares de colores.
Conductores: transmiten la señal eléctrica de datos.
Los pares van trenzados para reducir interferencias (EMI) y diafonía.

## Slide 5: ¿Qué es un conector RJ45?
Conector modular de 8 posiciones y 8 contactos (8P8C).
Permite terminar el cable UTP para conectarlo a equipos de red.
Los pines se numeran de 1 a 8 (vista frontal, pestaña hacia atrás).

## Slide 6: Herramientas necesarias
Cable UTP (Cat5e/Cat6 según práctica).
Conectores RJ45 compatibles con el cable.
Crimpeadora (ponchadora) para RJ45.
Pelacables o cortador.
Tester de red (continuidad y orden de pines).
Tijera/herramienta de apoyo para ordenar y enderezar hilos.

## Slide 7: Normas de cableado T568A y T568B
Existen dos estándares válidos de orden de colores: T568A y T568B.
Cable directo: mismo estándar en ambos extremos (A-A o B-B).
Cable cruzado: un extremo T568A y el otro T568B (A-B).
En práctica actual, el cable directo es el más común para puestos de red.

## Slide 8: Orden de colores por pin — T568A
Pin | Color
1 | Blanco/Verde
2 | Verde
3 | Blanco/Naranja
4 | Azul
5 | Blanco/Azul
6 | Naranja
7 | Blanco/Café
8 | Café

## Slide 9: Orden de colores por pin — T568B
Pin | Color
1 | Blanco/Naranja
2 | Naranja
3 | Blanco/Verde
4 | Azul
5 | Blanco/Azul
6 | Verde
7 | Blanco/Café
8 | Café

## Slide 10: Tabla comparativa — T568A vs T568B
Pin | T568A | T568B | Diferencia
1 | Blanco/Verde | Blanco/Naranja | Intercambio par verde/naranja
2 | Verde | Naranja | Intercambio par verde/naranja
3 | Blanco/Naranja | Blanco/Verde | Intercambio par verde/naranja
4 | Azul | Azul | Sin cambio
5 | Blanco/Azul | Blanco/Azul | Sin cambio
6 | Naranja | Verde | Intercambio par verde/naranja
7 | Blanco/Café | Blanco/Café | Sin cambio
8 | Café | Café | Sin cambio

## Slide 11: Paso a paso para confeccionar el cable RJ45 (resumen)
1) Medir el cable.
2) Cortar.
3) Retirar cubierta exterior (2 a 3 cm).
4) Separar y ordenar hilos por estándar.
5) Enderezar hilos.
6) Cortar a la misma longitud.
7) Insertar en el conector RJ45.
8) Verificar orden, crimpear y repetir en el otro extremo según tipo de cable.

## Slide 12: Paso a paso detallado (1/2)
Medición y corte: dejar holgura para canaletas y curvas.
Pelado de cubierta: no cortar conductores internos.
Orden de hilos: seguir estrictamente T568A o T568B.
Enderezado: facilita inserción completa hasta el fondo del conector.

## Slide 13: Paso a paso detallado (2/2)
Corte final: todos los hilos deben quedar parejos.
Inserción: confirmar que cada hilo llegue al frente del RJ45.
Verificar orden visualmente antes de prensar.
Crimpeado firme y único; repetir en el otro extremo según directo/cruzado.

## Slide 14: Cómo usar la crimpeadora
Insertar el conector RJ45 en la ranura correcta.
Presionar hasta el tope para fijar contactos y pestaña.
Retirar y revisar que los pines hayan penetrado correctamente.
Cuidados: herramienta limpia y sin fuerza lateral excesiva.

## Slide 15: Cómo probar el cable con tester
Conectar ambos extremos del cable en módulo principal y remoto.
Encender tester y ejecutar prueba de continuidad.
Resultado correcto: secuencia 1-8 ordenada y sin saltos.
Si falla: revisar orden, inserción y repetir crimpeado si corresponde.

## Slide 16: Errores comunes al fabricar un cable RJ45
Orden incorrecto de colores.
Hilos mal insertados o sin llegar al fondo.
Cubierta exterior mal cortada.
Conector mal prensado.
Exceso de destrenzado.

## Slide 17: Buenas prácticas y seguridad
Mantener ordenado el puesto de trabajo.
Cuidado con herramientas cortantes.
Verificar dos veces el orden antes del crimpeado final.
Etiquetar cables terminados para facilitar soporte.

## Slide 18: Actividad práctica
Confeccionar un cable UTP con conectores RJ45.
Aplicar estándar indicado por el docente (directo o cruzado).
Probar continuidad con tester.
Registrar resultado y correcciones realizadas.

## Slide 19: Cierre / conclusión
Un cable bien confeccionado depende del orden correcto de colores y un buen crimpeado.
Respetar T568A/T568B asegura compatibilidad y calidad de enlace.
Siempre validar con tester antes de usar en producción o laboratorio.

## Slide 20: Bibliografía / referencias
ANSI/TIA-568. Estándar de cableado de telecomunicaciones.
Cisco Networking Academy. Fundamentos de Ethernet y cableado.
Fluke Networks. Guías de prueba para cableado de cobre.
Fichas técnicas de fabricantes de conectores RJ45.