## Slide 1
Instalación de Canaletas y Conectividad
Material de apoyo para 3° medio
Material de apoyo para 3° medio
Aprender a planificar, instalar y ordenar canaletas para proteger cables y mejorar la conectividad de una instalación.
1/18

## Slide 2
Objetivo de la clase
Comprender el proceso de instalación de canaletas, reconociendo herramientas, materiales, medidas de seguridad y buenas prácticas para lograr un trabajo limpio, seguro y funcional.
  • Identificar el uso de las canaletas en instalaciones eléctricas y de conectividad.
  • Aplicar una secuencia de trabajo ordenada.
  • Valorar la prolijidad, la seguridad y la planificación técnica.
2/18

## Slide 3
¿Qué es una canaleta?
Una canaleta es un elemento que se instala sobre muros, esquinas o superficies para conducir y proteger cables eléctricos, de red o de señal.
Su función principal es mantener los cables ordenados, protegidos y visibles para facilitar el mantenimiento.
Ventajas
  • Mejora el orden del cableado.
  • Protege los conductores.
  • Facilita futuras ampliaciones.
  • Entrega una terminación más profesional.
3/18

## Slide 4
¿Para qué sirven las canaletas en oficinas y salas de trabajo?
En oficinas, laboratorios, salas de clases y espacios administrativos, las canaletas son muy importantes porque permiten ordenar el cableado de computadores, impresoras, teléfonos, cámaras, routers y otros equipos.
Cuando el cableado queda suelto o desordenado, aumenta el riesgo de tropiezos, tirones accidentales, daño en conectores y problemas en la transmisión de datos.
¿En qué ayudan?
  • Evitan accidentes por cables expuestos.
  • Mejoran la presentación del espacio de trabajo.
  • Facilitan la limpieza y el mantenimiento.
  • Permiten identificar mejor los recorridos del cableado.
  • Favorecen una instalación más profesional y duradera.
4/18

## Slide 5
Importancia en la conectividad
Protección
Las canaletas cuidan los cables de golpes, roces y tirones que pueden afectar su funcionamiento.
Orden técnico
Una instalación ordenada facilita detectar fallas, reemplazar cables y ampliar la red.
Continuidad del servicio
Al proteger la infraestructura, ayudan a mantener conectados los equipos y evitar interrupciones.
En una oficina, una mala organización del cableado puede afectar el trabajo diario, la comunicación y el uso normal de los equipos.
5/18

## Slide 6
Herramientas y materiales
  Elemento
  Uso
  Descripción
  Cinta métrica
  Medición
  Permite medir con precisión los tramos antes de cortar.
  Lápiz o marcador
  Trazado
  Sirve para marcar líneas guía y puntos de fijación.
  Nivel
  Alineación
  Ayuda a que la canaleta quede recta y con mejor terminación.
  Sierra o herramienta de corte
  Corte
  Se utiliza para ajustar la canaleta al largo requerido.
  Taladro, tornillos y tarugos
  Fijación
  Permiten sujetar firmemente la canaleta cuando corresponde.
  Canaleta y accesorios
  Instalación
  Incluye base, tapa, uniones, esquinas y terminales.
6/18

## Slide 7
Seguridad en el trabajo
  • Trabajar con orden y atención.
  • Revisar el estado de las herramientas antes de usarlas.
  • Usar lentes de seguridad si hay corte o perforación.
  • Evitar perforar sin revisar previamente el área.
  • Seguir siempre las indicaciones del docente.
La seguridad es parte fundamental del trabajo técnico y debe considerarse desde el inicio hasta el cierre de la actividad.
7/18

## Slide 8
Paso 1: Planificar el recorrido
Antes de instalar, se debe observar el espacio y decidir por dónde pasará la canaleta. Se recomienda elegir trayectos rectos, cercanos a esquinas o bordes y que no interfieran con el tránsito de personas.
Planificar bien ayuda a ahorrar material, evitar errores y obtener una instalación más limpia y segura.
8/18

## Slide 9
Paso 2: Medir y marcar
Con la cinta métrica se toma la medida exacta del tramo a cubrir. Luego se utiliza lápiz o marcador para señalar la ubicación de la canaleta.
Si se usa un nivel, la instalación tendrá una mejor presentación y evitará desviaciones.
Consejo
Medir dos veces antes de cortar permite reducir errores y desperdicio de material.
9/18

## Slide 10
Paso 3: Cortar y presentar
La canaleta se corta según la medida obtenida. El corte debe ser recto y limpio para asegurar una buena unión con tapas o accesorios.
Antes de fijarla definitivamente, se recomienda presentarla sobre la superficie para confirmar que encaja bien en el recorrido planificado.
10/18

## Slide 11
Paso 4: Fijar la canaleta
Una vez verificado el recorrido, se fija la base de la canaleta. Dependiendo de la superficie y del trabajo, se puede usar fijación mecánica con tornillos y tarugos.
La fijación debe quedar firme, alineada y sin deformar la canaleta.
11/18

## Slide 12
Paso 5: Instalar los cables
Los cables deben quedar ordenados dentro de la canaleta. No se deben forzar, apretar en exceso ni doblar de manera brusca.
En el caso de conectividad, una mala manipulación puede afectar el funcionamiento del enlace.
Recomendación
  • Ordenar por tipo de cable.
  • Evitar tensión innecesaria.
  • Identificar cables cuando sea posible.
12/18

## Slide 13
Paso 6: Cerrar y revisar
Después de ordenar el cableado, se coloca la tapa y los accesorios de terminación. Luego se revisa que todo quede firme, derecho y limpio.
Si se trata de un cable de red, conviene comprobar la conectividad para asegurar que el sistema funcione correctamente.
13/18

## Slide 14
Beneficios de una instalación bien hecha
Más seguridad
Disminuye riesgos de accidentes y protege mejor el cableado.
Más orden
El entorno se ve más limpio y profesional, lo que mejora la organización del espacio.
Más eficiencia
Facilita el mantenimiento, la detección de fallas y la ampliación de nuevas conexiones.
14/18

## Slide 15
Buenas prácticas
Orden
Mantener el lugar limpio y las herramientas organizadas mejora el trabajo.
Precisión
Medir bien y revisar la alineación permite mejores terminaciones.
Revisión final
Siempre conviene revisar fijación, tapa, accesorios y estado del cableado.
15/18

## Slide 16
Errores frecuentes
  • Cortar sin medir correctamente.
  • Instalar la canaleta torcida.
  • Dejar cables comprimidos o desordenados.
  • No considerar accesorios de unión o esquinas.
  • Trabajar sin orden ni medidas de seguridad.
16/18

## Slide 17
Actividad práctica para 3° medio
Desafío: en grupos, instalar un tramo de canaleta sobre una superficie de práctica siguiendo un recorrido definido.
  • Planificar el recorrido.
  • Medir y marcar.
  • Cortar y presentar.
  • Fijar.
  • Instalar el cable.
  • Cerrar y revisar.
Criterios de evaluación: seguridad, orden, precisión, trabajo en equipo y calidad de terminación.
17/18

## Slide 18
Cierre
Una instalación de canaletas bien realizada protege los cables, mejora la conectividad y entrega una presentación más profesional.
Una instalación de canaletas bien realizada protege los cables, mejora la conectividad y entrega una presentación más profesional.
La calidad técnica también se demuestra en el orden, la seguridad y la prolijidad.
18/18